Сопротивление материалов           Олимпиада – 2010 НГАСУ (Сибстрин)

Задача 1.

Плоская стержневая система из трёх одинаковых (по длине l, площади поперечного сечения A и материалу) стержней загружена вертикальной силой F.

Определить перемещение узла C, считая l, A, E, F заданными.

Задача 2.

В некоторой точке тела  σx=σy,  τyx=C.

При каком значении напряжения  σx  напряженное состояние будет линейным?

Задача 3.

При каком соотношении h / b все оси, проходящие через середину высоты равнобедренного треугольника (точка О), будут главными?

Задача 4.

В консольной балке прямоугольного поперечного сечения 12×20см, загруженной силой F, в сечении m-n требуется просверлить круглое отверстие. Определить наибольший диаметр отверстия, до достижения которого прочность балки по нормальным напряжениям не изменится. Размеры на рис. указаны в сантиметрах.

Задача 5.

Конический вал круглого поперечного сечения загружен равномерно распределенной моментной нагрузкой интенсивностью m. Определить расчётное (допустимое) значение m, если l, d, Rs (расчётное сопротивление материала на срез) заданы.

# Text boxes

C

300

l/2

300

b

O

h|2

h|2

20

100

12

d

m

d

F

m-n

n

20

m=const

l

d

2d