# Сопротивление материалов                                 Олимпиада – 2016

НГАСУ (Сибстрин)

Задача № 1.

В шарнирной стержневой системе стержень ВК абсолютно жёсткий, а стержни СК и DK выполнены из стали () и имеют одинаковые площади сечения . Под действием силы F вертикальная составляющая перемещения узла К оказалась равной 0,05 мм. Определить значение силы F.

Задача № 2.

Для объёмного напряжённого состояния, показанного на рисунке, определить наибольшее касательное напряжение.

Задача № 3.

Определить осевой момент инерции равностороннего треугольника со стороной а относительно оси , .

Задача № 4.

Для консольной балки вычислить наименьшее допускаемое условием прочности  значение  h,  полагая

F = 10 кН, R = 160 МПа, l = 1,5 м. Ширина сечения b = 0,4 h – постоянна. Влиянием касательных напряжений на прочность пренебречь.

Задача № 5.

На поверхности вала, скручиваемого моментом М, под углом 450 замерена деформация  (см. рис.). Определить коэффициент Пуассона материала вала, если .